## Slide 1: Разработка ядра упрощенного графического ускорителя: HDL модель
Воронежский Государственный Университет
Сделал: студент 2 курса магистратуры 11 группы Старухин Данила Михайлович
Руководитель: Авсеева О.В.
e-mail: staruhind@yandex.ru
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет прикладной математики, информатики и механики Кафедра вычислительной математики и прикладных информационных технологий
Магистерская диссертация
Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Воронеж 2026

## Slide 2: Введение
Графический ускоритель (GPU) – это специализированный процессор, оптимизированный для параллельной обработки данных;
Графическое ядро – это специализированный микропроцессор, созданный для математических вычислений, обработки изображений и рендеринга;
Основные компании-разработчики дискретных графических ускорителей: AMD, NVIDIA, Intel (c недавних пор).

## Slide 3: Актуальность работы
Реализация модели упрощенного графического ядра позволит:
Определить требования для построения минимального графического ядра и минимальный набор инструкций;
Разработать модель упрощенного графического ядра, которую можно модернизировать и изучать;
На базе разработанной модели можно экспериментировать с различными техниками и способами построения архитектур процессорных систем;
Приблизиться к реализации полноценного графического ядра, а в перспективе и полноценного графического ускорителя.

## Slide 4: Постановка задачи
Цели
  Разработать модель упрощённого графического ядра на языке описания аппаратуры SystemVerilog.
Задачи
  Провести анализ существующих архитектур графических процессоров и ядер;
  Спроектировать минимально необходимую архитектуру набора инструкций (ISA);
  Разработать архитектуру упрощенного графического ядра;
  Разработать модель упрощенного графического ядра, используя метод поблочной декомпозиции.

## Slide 5: Комплексная структура проекта
Работа является общим проектом по теме: разработка ядра упрощенного графического ускорителя;
В данной работе выполнена конкретная часть проекта: RTL-описание ядра упрощенного графического ускорителя.

## Slide 6: Обзор существующих архитектур: AMD Souther Islands
Ядро (CU) содержит:
v/sGPR - векторный/скалярный регистровый файл;
LSU – блок загузки/сохранения;
vALU – векторное арифметико-логическое устройство (INT и FP);
Блок получения, декодирования и планирования инструкций;
Локальная общая память.

## Slide 7: Обзор существующих архитектур: NVIDIA Fermi
Общий регистровый файл большого размера для множества ядер;
Каждому ядру в регистровом файле выделена своя область;
Каждое ядро CUDA является однопоточным;
Каждое ядро содержит вычислительные блоки для INT и FP;
SFU – специализированный ускоритель, в частности для тригонометрических функций.

## Slide 8: Разработка модели графического ядра: разработка архитектуры набора инструкций (ISA)
Набор инструкций взят с дампа промежуточного представления шейдера из VKCUBE;
В качестве основы взята архитектура набора инструкций RISC-V.

## Slide 9: Разработка модели упрощенного графического ядра: Общая структура ядра
Fetcher - захватывает инструкцию из памяти;
Decoder - декодирует инструкцию, управляет LSU и TU;
TU – вычислительный блок;
LSU - блок загрузки/сохранения данных;
CSR - контрольно-статусные регистры. Содержат статусные и управляющие сигналы связанные с самим графическим ядром;
PC – счётчик инструкций.

## Slide 10: Разработка вычислительного блока: общая структура
Вычислительный блок (Tread Unit) обрабатывает вещественные и целочисленные данные из регистрового файла (Regfile) и сохраняет их обратно;
Основные компоненты:
  FPU – блок операций с плавающей запятой;
  ALU – целочисленное арифметико-логическое устройство (в основном используется для расчёта адресов и смещений);
  Regfile – регистровый файл, хранит операнды и результаты операций. 30 регистров общего назначения, 2 специализированных регистра (индекс вычислительного блока и константный нуль).

## Slide 11: Блок загрузки и сохранения
Предназначен для передачи данных между внешней памятью и вычислительными блоками;
Может только загружать (LOAD) или сохранять (STORE) данные;
Работает только при получении LD/ST инструкции.

## Slide 12: Интерконнект между LSU и потоками
Арбитр отслеживает запросы к памяти данных от вычислительных блоков;
LSU выполняет запросы в порядке очереди (round-robin);
Арбитр управляет демультиплексором считанных данных и мультиплексором записываемых данных.

## Slide 13: Fetcher & Decoder
Fetcher – блок загрузки инструкций из памяти программ. Вычитывает инструкцию на которую указывает счётчик инструкций (PC – program counter);
Decoder – преобразование инструкций в управляющие сигналы для исполнительных блоков (TU, LSU).

## Slide 14: Заключение
В результате работы:
  Проведен анализ существующих архитектур графических процессоров и ядер;
  Спроектирована минимально необходимая архитектура набора инструкций (ISA);
  Разработана архитектура упрощенного графического ядра с использованием метода поблочной декомпозиции;
  Разработана упрощенная модель графического ядра на языке описания аппаратуры SystemVerilog.

## Slide 15: Публикация статьи
Старухин Д.М. Обзор аналогов 2D графических ускорителей во встроенных системах / И.А. Дудкин, Д.М. Старухин, В.В. Черкасов \/\/ Математика, информационные технологии, приложения : сборник материалов Межвузовской научной конференции «Математика, информационные технологии, приложения» (Воронеж, 24-25 апреля 2025 г.). -- Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2025. -- С.209-216
Старухин Д.М. Разработка архитектуры аппаратной реализации 2D графического ускорителя / И.А. Дудкин, Д.М. Старухин, В.В. Черкасов \/\/ Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики : сборник материалов Международной научной конференции «Актуальные проблемы прикладной математики, информатики и механики» (Воронеж, 1-3 декабря 2025 г.). -- Воронеж : ООО «Издательство Прометей», 2026. -- С.1584-1588.

## Slide 16: Внедрение
По результатам текущей работы получен акт о внедрении разработки в деятельность АО «ПКК Миландр» №04-3 от 04.06.2026

## Slide 17: Спасибо за внимание!

## Slide 18: Разработка ядра упрощенного графического ускорителя. Разработка HDL модели
Воронежский Государственный Университет
Сделал: студент 2 курса магистратуры 11 группы Старухин Данила Михайлович
Руководитель: Авсеева О.В.
e-mail: staruhind@yandex.ru
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ФГБОУ ВО «ВГУ»)
Факультет прикладной математики, информатики и механики Кафедра вычислительной математики и прикладных информационных технологий
Магистерская диссертация
Направление 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Воронеж 2026